| Pos. | Bez. | E-Preis | G-Preis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wärmedämmstoffe für Gebäude DIN EN 13 162 auf allen außenliegenden Wandflächen einschl. aller Fenster- und Türleibungen nach DIN 18516- 1 nichtbrennbar nach DIN 4102, Befestigung mit Dämmstoffhaltern nach Hersteller Vorschrift. Dämmplatte aus Mineralfaser mit außenseitiger schwarzer Vlieskaschierung. Wärmeleitfähigkeitsgruppen, Dicke________mm Schmelzpunkt < 1000°C _________ Schmelzpunkt > 1000°C _________ liefern und fachgerecht einbauen angebotenes Fabrikat: __________________________ ____________m² | ________ | ________ |
| 2 | Aluminium- der Legierung EN AW 6063T66 für eine hinterlüftete Fassadenbekleidung nach DIN 18516, justierbar, zwängungsfrei liefern und montieren Fabrikat: GIP, VECO-A-1010 GIP GmbH An der Katharinenkirche 2 38100 Braunschweig www.gip-fassade.com Die Aluminium-Unterkonstruktion bestehend aus vertikalen Winkelprofilen 40/50 und winkelförmigen Wandhaltern gemäß Statik, für eine sichtbare Fassadenbekleidung liefern und fachgerecht nach statischen Angaben montieren. Verbindungsmittel (Edelstahl Bohrschrauben) mit Allgem. bauaufsichtl. Prüfzeugnis verwenden. Der Abstand von Vorderkante Wand bis Vorderkante Unterkonstruktion beträgt ca. ________mm. Bei dem Ausrichten der Unterkonstruktion auf der vorhandenen Außenwand müssen Rohbautoleranzen bis zu 20 mm ohne Mehrpreis ausgeglichen werden. Die Wandhalter sind mit einer thermischen Trennung zur Fassade zu montieren- Thermostop (d=5mm, d=6mm, d=10mm) Verankerung der Unterkonstruktion in vorhandenen Baugrund, ___________________________________ genaue Angaben zum Verankerungsgrund Druckfestigkeit: ____________________________ Formate: ____________________________ Loch- o. Vollstein: ____________________________ Wanddicke: _____________________________ mit allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Verankerungsmitteln Fabrikat:_____________ ____________m² | ________ | ________ |
| 3 | Mehrpreis für den Mehraufwand an Unterkonstruktion in den Gebäuderandbereichen zur Ableitung der erhöhten Windlasten in den Gebäudeaußenecken Windzone:_____________________________ Geländekategorie: ______________________ Expon. Lage: __________________________ __________m² | ________ |  |
| 4 | Horizontale Bekleidungselemente für hinterlüftete Außenwandbekleidung DIN 18516 auf vorgenannter Unterkonstruktion VECO, sichtbar befestigt mit zugel. Befestigungsmitteln laut Hersteller, liefern und fachgerecht, entsprechend den Montagerichtlinien des Herstellers, montieren Material/ Erzeugnis: Plattenraster b x h: mm Plattendicke: mm Farbe:___________ __________m² |  |  |
| 5 | Fassadeneckausbildung der Gebäudeaußenecken mit einem Aluminium-Kantteil, inkl. Fugenband alternativ: einbrennlackiert nach RAL______________ liefern und herstellen, gemäß den statischen Erfordernissen/ Detail Abwicklung________________________ __________lfdm | ________ | ________ |
| 6 | Eventuell, Fassadeneckausbildung der Gebäudeaußenecken mit einem Aluminium-Kantprofil Sonderkonstruktion einbrennlackiert nach RAL______________ liefern und montieren, gemäß den statischen Erfordernissen/ Detail __________lfdm | ________ | ________ |
| 7 | Unterer Fassadenabschluss, 2- teilig, bestehend aus Alu- Kantteil u. Lochblech (überlappend), d= 1mm Abwicklung ______ mm, blank __________lfdm | ________ | ________ |
| 8 | Lisenenausbildung mit doppelter UK, Aluminium-Winkelprofil 40/50/2mm inkl. Verankerungs-und Verbindungsmitteln und winkelförmigen Wandhaltern liefern und montieren, gemäß den statischen Erfordernissen/ Detail | ________ | ________ |
| 9 | Fassadenleibung von Fenster und Türen. Die Ausbildung erfolgt mit Aluminiumkantprofilen L 40/50/2mm inkl.Fugenband und F-Profil (einbrennlackiert nach RAL______________) alternativ: L 40/50/2mm, einbrennlackiert nach RAL______________ liefern und montieren, gemäß Detail __________lfdm | ________ | ______ |
| 10 | Dehnfugenausbildung in der Unterkonstruktion im Bereich der Gebäudedehnfugen durch Trennen der Alu-Unterkonstruktion. liefern und montieren, gemäß den statischen Erfordernissen/ Detail __________lfdm | ________ | ______ |
| 11 | Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises einschl. der Herstellung der erforderlichen Raster-,Montage- und Dübelsetzpläne sowie Detailpläne für die verschiedenen Anschlußsituationen der o.g. Einzelpositionen und die Ermittlung der zulässigen Dübelbe- lastungswerte entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung. __________Psch | ________ | ______ |